## Slide 1: Портфолио
Отчёт по Лабораторной работе «Источник постоянного тока» студента 1 курса 1 подгруппы Чалапко Егора Витальевича

## Slide 2
Онлайн симулятор электрической цепи;
Сайт, на котором содержится раскрытие темы "Постоянный ток";
Ресурс, на котором содержатся онлайн калькуляторы для расчёта электрических цепей.
Справочник

## Slide 3
Глоссарий
Электродвижущая сила (ЭДС) — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил действующих в цепях постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всего контура.
Электрическое напряжение между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B.
Электрическая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.

## Slide 4
Цель Лабораторной работы
Задача: Источник тока имеет э. д. с. Ɛ и внутреннее сопротивление r .
Цель: Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость
напряжения на нагрузке U, полной мощности P, полезной
мощности Pп и коэффициента полезного действия η от
создаваемого источником тока I.

## Slide 5
Математическая модель
Зависимость напряжения на нагрузке U от создаваемого источником тока I
U(I)=ε*(1-I/Iк.з.)
Зависимость Полной мощности P от создаваемого источником тока I
P(I)= ε*I
Зависимость полезной мощности Pп от создаваемого источником тока I
Pп (I) = ε*I-I2*r
Зависимость Коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I
η=1-(I/Iк.з.)
Где r – Внутреннее Сопротивление;
Iк.з. – сила тока Короткого Замыкания, равная ε/r

## Slide 6
Chart: Зависимость напряжения на нагрузке U от создаваемого источником тока I
Графики

## Slide 7
Графики
Chart: Зависимость Полной мощности P от создаваемого источником тока I

## Slide 8
Графики
Chart: Зависимость полезной мощности Pп от создаваемого источником тока I

## Slide 9
Графики
Chart: Зависимость Коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I